Esta es una guía básica para conocer lo más importante sobre los pesos y dimensiones permitidos para los vehículos. Peso por Eje PESOS MAXIMOS POR EJE PERMITIDOS PARA LOS VEHÍCULOS LEY 24.449-DECRETO 779/98-DECRETO 79/98-RES. S.T. 497/94 Los vehículos deben cumplir además las reglamentaciones de peso total, relación potencia/peso, cubiertas Tipo de eje Separación de ejes Peso Condiciones especiales 6 10,5 1,20m ≤ d ≤ 2,40m 18 1,20m ≤ d ≤ 2,40m 14 1,20m ≤ d ≤ 2,40m 10 1,20m ≤ d ≤ 2,40m 17 1 eje con duales y 1 eje con cubiertas superanchas (de fabrica, suspensión neumática permitido en ejes traseros, medidas autorizadas por Res ST 497/94. 1,20m ≤ d ≤ 2,40m 16 2 ejes con cubiertas superanchas (de fabrica, con suspensión neumática, ejes traseros) medidas autorizadas Res ST 497/94 d > 2,40m 21 2 ejes independientes 1,20m ≤ d1 ≤ 2,40m 1,20m ≤ d2 ≤ 2,40m 25,5 1,20m ≤ d1 ≤ 2,40m d2 > 2,40m 18 10,5 conjunto tandem independiente del eje simple Vehículos modelo 1999 en adelante, el eje separado debe ser direccional . Los ejes levadizos tendrán un mecanismo que les impida ser levantados cuando el vehículo está cargado. 1,20m ≤ d1 ≤ 2,40m 1,20m ≤ d2 ≤ 2,40m 21 1,20m ≤ d1 ≤ 2,40m 1,20m ≤ d2 ≤ 2,40m 24 3 ejes con cubiertas superanchas (de fabrica, con suspensión neumática, ejes traseros) medidas Res ST 497/94 1,8 toneladas por rueda (carretones) 14,4 SOLO PARA CARRETONES (Transporte de cargas excepcionales indivisibles con permiso) Peso total Dimensiones máximas PESOS TOTALES VIALIDAD Tipo de vehículo Configuraciones de ejes Dimensiones Max. Peso Max (bruto) Largo Ancho Alto S - 1 D - 1 13.20 2.60 4.10 16.50 S - 1 D - 2 13.20 2.60 4.10 24.00 S - 1 D - 3 13.20 2.60 4.10 30.00 S - 2 D - 2 13.20 2.60 4.10 28.00 S - 1 D - 1 D - 1 18.60 2.60 4.10 27.00 S - 1 D - 1 D - 2 18.60 2.60 4.10 34.50 S - 1 D - 1 D - 3 18.60 2.60 4.10 42.00 S - 1 D - 2 D - 2 18.60 2.60 4.10 42.00 S - 1 D - 2 D - 1 D - 1 TOT=18.60 Dist. ejes de acop > 2.40 2.60 4.10 45.00 S - 1 D - 2 M - 3 18.60 2.60 4.10 45.00 S - 1 D - 2 D ó SA - 3 18.60 2.60 4.10 45.00 S - 1 D - 1 D - 1 D - 1 D - 1 18.60 2.60 4.10 45.00 S - 1 D - 1 D - 1 D - 1 Tot = 20.00 2.60 4.10 37.50 S - 1 D - 1 D - 1 D - 2 Tot = 20.00 2.60 4.10 45.00 S - 1 D - 2 D - 1 D - 1 Tot = 20.00 2.60 4.10 45.00 S - 1 D - 2 D - 1 D - 2 Tot = 20.00 2.60 4.10 45.00 S - 1 D - 1 D - 1 D - 1 D - 1 Tot = 20.50 2.60 4.10 45.00 Estos pesos y dimensiones son los establecidos para el TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES CON VEHICULOS CONVENCIONALES. Si un vehículo es detectado circulando con exceso de peso, independientemente de la Multa que pudiera corresponderle deberá descargar el exceso y abonar la tasa de resarcimiento que establece el Decreto 79/98. Dichas tasas deben ser abonadas en cualquier Distrito de la D.N.V. Tasa de resarcimiento Exceso de peso y canon por deterioro del pavimento expresado en litros de nafta especial. Decreto 79/98 EXCESO (Kg.) EJE SIMPLE TANDEM DOBLE TANDEM TRIPLE Rueda Simple Rueda Dual Rueda Simple Rueda Dual Rueda Simple Rueda Dual De 1 a 500 89 60 62 37 63 38 De 501 a 1000 142 72 76 45 78 47 De 1001 a 1500 210 112 92 55 95 57 De 1501 a 2000 295 159 166 99 155 93 De 2001 a 2500 396 208 211 127 195 117 De 2501 a 3000 516 266 263 158 242 145 De 3001 a 3500 656 334 322 193 296 177 De 3501 a 4000 818 410 390 234 356 214 De 4001 a 4500 1003 497 466 280 425 255 De 4501 a 5000 1212 594 551 331 502 301 De 5001 a 5500 1450 697 647 388 585 351 De 5501 a 6000 1716 823 752 451 684 410 De 6001 a 6500 2016 956 869 521 791 474 De 6501 a 7000 2352 1104 999 599 909 545 De 7001 a 7500 2731 1401 1154 692 1040 624 De 7501 a 8000 3159 1604 1307 784 1187 712 De 8001 a 8500 3635 1832 1494 896 1354 812 De 8501 a 9000 4242 2126 1716 1029 1540 924 De 9001 a 9500 5039 2539 2018 1211 1806 1084 De 9501 a 10000 5735 2872 2276 1366 2035 1221 El pago de dicha tasa será reclamado al transportista y/o al cargador. Las tasas no abonadas son registradas en el Registro de Infractores. Responsabilidad: Son solidariamente responsables del cumplimiento de las normas de pesos y dimensiones, los transportistas, los cargadores y toda otra persona que intervenga en la operación del transporte. Esto significa que las multas, las tasas de resarcimiento y cualquier otro reclamo por parte del estado o de particulares afectados puede hacerse en forma indistinta al transportista o al cargador. LA LEY PERMITE LAS SIGUIENTES EXCEPCIONES: NO REQUIEREN PERMISO: AUTOMOVILERAS: Pueden circular SIN PERMISO, con las dimensiones establecidas, pero con tránsito restringido. Tienen obligación de consultar periódicamente las restricciones de altura CONTENEDORES: Pueden circular SIN PERMISO pero con tránsito restringido. Tienen obligación de consultar periódicamente las restricciones de altura a Vialidad Nacional.. REQUIEREN PERMISO: PARA CARGAS EXCEPCIONALES e INDIVISIBLES: Ver normas específicas para transporte de cargas indivisibles sobre vehículos convencionales y normas específicas para el transporte de cargas indivisibles sobre vehículos especiales y ver documentación a presentar para solicitar un permiso de transito. SOBRE VEHICULOS CONVENCIONALES: Si tiene que transportar una carga indivisible puede hacerlo sobre un vehículo convencional si no sobrepasa los 4,30 m de altura, 30% de saliente de ancho con respecto a la trocha del vehículo y con hasta 2 metros de saliente trasera. Para obtener el permiso debe dirigirse a cualquier Distrito de la D.N.V u Oficina de Permisos habilitada para permisos para Vehículos Convencionales. Estos permisos son para excesos de dimensiones pero no para excesos de peso. SOBRE VEHICULOS ESPECIALES: Otorgamiento de permisos y direcciones de Distritos y oficinas de permisos. TIPO DE PERMISO ANCHO ALTURA TOTAL LARGO TOTAL PESO TOTAL DONDE SE SOLICITA CONVENCIONAL (camión o semirremolque) (PERMISO TIPO A) saliente: 30 % de la trocha: aprox 3.30 m 4,30 m saliente hasta 2 metros HASTA 45 t OFICINAS DE PERMISOS HABILITADAS Y DISTRITOS EXCESO DE LARGO (EXTENSIBLES PERMISO TIPO L ver folleto) - - hasta 30 m HASTA 45 t OFICINAS DE PERMISOS HABILITADAS Y DISTRITOS MAQUINARIA AGRICOLA (PERMISO TIPO D) HASTA 3,50 POR SUS PROPIOS MEDIOS O HASTA 4,30 m SOBRE CARRETON - - - OFICINAS DE PERMISOS Y DISTRITOS MAQUINARIA ESPECIAL (GRUAS, PETROLEROS PERMISO TIPO C) - - - HASTA 50 t DE PESO TOTAL LA PRIMERA VEZ EN CASA CENTRAL Y LOS SIGUENTES PERMISOS EN LOS DISTRITOS MAQUINARIA ESPECIAL (GRUAS PETROLEROS Y OTROS PERMISO TIPO C) - - - MAS DE 50 t EN CASA CENTRAL DIV. C. DE CARGAS CARRETONES (PERMISO TIPO B) QUE AL CIRCULAR DEJAN 3 METROS LIBRES (ver calculo de ocupación de calzada) 4,50 m 30 m HASTA 75 t OFICINAS DE PERMISOS HABILITADAS Y DISTRITOS CARRETONES (PERMISO TIPO B) QUE AL CIRCULAR NO DEJAN 3 METROS LIBRES (ver calculo de ocupación de calzada) MAS DE 4,50 m MAS DE 30 m HASTA 75 t EN LA SEDE DE LAS REGIONES CARRETONES,Y MAQUINARIA ESPECIAL AUTOPROPULSADA (PERMISOS TIPO B y C) - - - MAS DE 75 t CASA CENTRAL : 1)ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES 2)SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y 3)SUBGERENCIA DE CONTROL DE GESTION (DIV. C. DE CARGAS) OTROS NO ESPECIFICADOS - - - - CASA CENTRAL : SUBGERENCIA DE CONTROL DE GESTION (DIV. C. DE CARGAS) PARA MAQUINARIA ESPECIAL AGRICOLA: El trámite se realiza en las Oficinas de permisos habilitadas por Vialidad Nacional. PARA MAQUINARIA ESPECIAL (Grúas, equipos petroleros): El trámite se realiza la primera vez en Casa Central (División Control de Cargas). Para la maquinaria de hasta 50 toneladas de peso total, los permisos siguientes se solicitan en los Distritos. También se puede solicitar en un Distrito y remitir la solicitud de cálculo de canon por vía fax y luego el Distrito otorga el permiso. LISTADO DE PUENTES PROHIBIDOS PARA CARGAS DE MAS DE 45 TONELADAS INFORMACION AL 19/7/99 (PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE TRANSITO) Ex R Nac. Nº 2: S/ CANAL 9 (viejo) Km.205, 39 R Nac. Nº 3: S/CANAL 11 (Km 217,51) - S/Rº SAUCE GRANDE (Km 634,01)- S /Aº SALADO (Km 1245,40)- S/Aº CHICO (Km 2341,51)- S/ Rº SANTA CRUZ (Km 2375,40)- S/ Rº SANTA CRUZ (Km 2375,94)-S/ Rº GALLEGOS (Km. 2581,32) - S/ Rº PIPO (Km. 3042,00) (BAILEY) - S/ Rº LAPATAIA (Km. 3053,00) -S/ Rº OVANDO (Km. 3055,00). - R Nac. Nº 5: S/RN7 Y FFCC (65.51) R Nac. Nº 7: ENTRE Km 378 Y Km390: ZONA CON CORTES - S/Aº SAUCES DEL CHORRILLO (Km 781.42)- S/ Rº DESAGUADERO (865.49) Ex R Nac. Nº 8: S / Aº PINAZO (KM 43) Y BURGUEÑO (PILAR) R Nac. Nº 8: S/FFCC MITRE (Km 214.39)- S/ Rº CUARTO (Km 598,80)- R Nac. Nº 9: PROHIBIDOS PARA VEHÍCULOS DE MAS DE 50 TONELADAS Y PARA TODAS LAS MAQUINARIAS ESPECIALES NO AGRICOLAS (GRUAS): S/Aº DEL MEDIO(km237,43)- S/AºPAVON(km251,27)-PROHIBIDOS PARA VEHÍCULOS DE MAS DE 45 TONELADAS: S /Aº SALADILLO (km286,15)-S/FFCC MITRE (km363,45) - S/ Rº SEGUNDO (km662,30)- S/Aº LOS COLORADOS (Km 934.00)-S/ Rº SALADILLO (Km 1006,25)-S/ Rº DULCE (Km1205.25)-S/ Rº SALI (LUCAS CORDOBA) Km. 1287,47- S/Aº DEL MEDIO(km1732,33)- R Nac. Nº 11: S/ Rº CARCARAÑA (343,44) - S/Aº 2do CORONDA (416,67)- S/ Rº SALADO(462.54)- S/ Rº NEGRO (1006,72)- S/ Rº BERMEJO (1103,02)- S/ Aº SALADILLO (km. 1136,83). R Nac. Nº 12: ZARATE-BRAZO LARGO (CONSULTAR)- S/Aº EL POTRERO (79,33) - S/Aº DE LA CRUZ (80,27)- S/FFCC URQUIZA (445.01) - S/Aº TOMAS(504,36) - S/Aº FELICIANO (571.54) -S/Aº FELICIANO (572.01) - S/ Aº CURUPI (646,30) (en obra)- S/ RºRIO GUAYQUIRARO (647,22) (en obra)- S/Aº CARUMBE (647,87) (en obra)- S/ZANJON Nº 2 (714,06) - S/Aº MACHUCA (750,00) (BAILEY)- RESTRICCION (837,39) - CORTE DE RUTA (851,00) - CORTE DE RUTA (881,00) - S/Rº SANTA LUCIA Mixto (903,64) - CORTE DE RUTA (942,80)- - CORTE DE RUTA (1325,00) - S/Aº YABERIBI (1395,16) - S/PARANAY GUAZU (1502,73) - S/ITA CURUZU (1509,85) - S/CARAGUATAY (1516,18)- EN OBRA (CONSULTAR AL DISTRITO): - KM(472,07) - (472,20) - (479) - (520,07) - (521,51) - TRAMO EN EMERGENCIA: GOYA - ESQUINA, R Nac. Nº 16: PUENTE GRAL BELGRANO (CHACO-CORRIENTES) (Km 0.96) (CONSULTAR) .- R Nac. Nº 19: S/ Rº SEGUNDO ( Km. 230,97)- S/ Rº PRIMERO ( Km. 279,26)- R Nac. Nº 20: S/Aº SECO (381.47)- S/ Rº SAN JUAN (Km. 564,69)- R Nac. Nº 22: S/ Rº NEUQUEN (ANTIGUO) (Km 1216,66) R Nac. Nº 25: S/ Rº CHUBUT (Km 0,00) R Nac. Nº 33: S/ Aº PIGÜE (Km.150, 44)- S / Aº GUAMINI (Km 180,22) (AMBOS PROHIBIDOS PARA CARGAS SUPERIORES A 90 TONELADAS) R Nac. Nº 34: S/CANAL DE DRENAJE (681,97)- S/RIACHO SECO(1300.61)- R Nac. Nº 38: S/ Aº EL SUEÑO (684,08)- R Nac.Nº 40 N: S/Rº SAN JUAN (175,00)- S/Rº BERMEJO(470,88)- S/Rº MIRANDA(543,99)- S/ RºTRINIDAD (559,83)- S/ Rº SALADO O COLORADO(714,32)-S/Rº CHUSCA (Km. 1051,00). – R Nac.Nº40S: S/Rº MENDOZA (17,50)- S/Rº MALARGÜE (336,00) - S/Aº CHEQUENCO(391,00) - S/Aº CHALAGUENO(413,00) - S/Rº BARRANCAS(538,00) - S/RºPILMATUÉ (BAILEY) (829,11) - S/ Rº CHICO (Km. 2348,00)- S/ Rº EL ZURDO (Km. 2975,00)- R Nac. Nº 60: S/ Rº SALADO (1178,00). - R Nac. Nº 64: S/ Rº DULCE (4,70) - R Nac. Nº 68: S/ Rº SANTA MARIA(Km 9.31)- S/ Rº CONCHAS(Km 61,00) - S/ Rº MORALES (Km 61,25)- S/ Rº ALEMANIA (Km 81,00) - S/Aº ARENAL I (Km. 89,94)- S/Aº ARENAL II (Km. 90,30)- S/Aº TOBAR (Km. 93,51)- PUENTE S/Rº SECO (Km. 98,00) - S/Rº LA VIÑA (Km. 103,32) - S/Rº AMPASCACHI (Km. 115,50) - S/Aº SAN ANTONIO (Km. 118,73)- S/RºCHUÑAPAMPA (Km. 124,69) - S/Rº CHICOANA (Km. 145,00) -3 PUENTES S/ROS ROSARIO Y PULARES (Km.151-156) R Nac. Nº 76: S/ Rº LA TROYA (283,20) - S/ Rº LA TROYA (294,50) R Nac. Nº 86: S/ Aº LA CHACALALDA(1492,88)- S/ Aº YUNCA (1509,86)- R Nac. Nº 89: S/ Rº SALADO (492,54)- R Nac. Nº 95: PUENTE BAILEY (Prog 978,10)- S/ Rº BERMEJO (1250.40)- ALCANTARILLAS EN EMERGENCIA: ENTRE (1240,00 - 1292,00)- R Nac. Nº 98: S/ Rº SALADO (277,21)- R Nac. Nº 118 : CORTE DE RUTA (35,30) R Nac. Nº 123: CORTE DE RUTA (184,18) R Nac. Nº 131: S/ Aº LA ENSENADA (Km 19,10) – R Nac. Nº 141: S/ Rº BERMEJO (Km.140,00)- R Nac. Nº 143: S/ Rº DIAMANTE (Km.663, 16)- S/ Rº DIAMANTE (Km.664,04)-SOBRE RIO SALADO CHICO ( ) Y SOBRE RIO SALADO GRANDE ( ) PUENTES BAILEY- R Nac. Nº 146: S/LOS CHORRILOS O SECO (Km 125,98) - S/ Rº SALADO (LA HORQUETA, EL ANTIGUO) (Km 221.50) - R Nac. Nº 152: S/ Rº SALADO (Km 180.87) - S/ Rº COLORADO( 273,59)- R Nac. Nº 157: S/ Rº ALBIGASTA (Km 1041,21)-: S/ Rº GRANEROS (Km 1158,06)- R Nac. Nº 205: ZONA CON DESVIOS ENTRE (45.5)-(52,2) - R Nac. Nº 237: S/AºCAÑADA CAMPANAS (Km.1.313, 00) - ALTO NIVEL SOBRE RN 40S (Km.1.519, 11)- R Nac. Nº 250: S/ RºNEGRO (BRAZO NORTE) (Km 258,01/ 285,90)- A014: AVDA DE CIRCUNVALACION DE SAN JUAN S/ CALLE SALTA.- PROHIBICIONES GENERALES PUENTES: METALICOS- BAILEY O SIMILAR- PROVISORIOS- DE MADERA- EN CONSTRUCCION- MAMPOSTERIA- MIXTOS METALICOS/HORMIGON- CON ANCHO DE CALZADA INFERIOR A 6 METROS. DESVIO: LOS RECURRENTES DEBERAN ACLARAR FEHACIENTEMENTE COMO DESVIARÁN LOS EVENTUALES PUENTES PROHIBIDOS DEL ITINERARIO. LOS CORTES DE RUTA SE DEBEN CONFIRMAR EN LOS DISTRITOS JURISDICCIONALES.-